Возможности настройки настенных котлов «Лемакс».

Отопление: настройка 40 – 80 ˚ C (градусов Цельсия).

Остановка: при достижении установленной температуры +2˚C котел останавливается.

Запуск котла: совершается после того, как температура опустилась на 15˚C по отношению к настроенной температуре.

Возможность настройки электронных плат «Лемакс».

Возможные настройки:

- настройка максимальной мощности в системе отопления;

- мощность малого пламени;

- вид отопления (классический режим отопления или режим отопления через полы);

- вид используемого топлива.

Для того чтобы выполнить  настройки электронной платы «Лемакс», надо произвести следующие действия:

- Остановить  котел, кнопкой on/off.

- Снять крышку электронной коробки.

- Снять перемычки jp 5 красного цвета с верхней правой стороны.

- Запустить котел кнопкой on/off. На дисплее появится символ ЕЕ, означающий режим «Сервис».

  - Настройка максимальной мощности в системе отопления выполняется кнопками регулирования температуры в системе отопления в режиме «Сервис». Максимальная мощность в системе отопления может быть настроена в промежутке 10 - 24 Квт.

  - Настройка мощности малого пламени выполняется кнопками регулирования температуры ГВС в режиме «Сервис». Мощность малого пламени может быть настроена в промежутке 5 - 55%, что будет показано на дисплее. Мощность 55% означает примерное давление 9 мбар.

- максимальное давление = 12 +/- 0,5 мбар.

3.Настройка классического режима отопления или режима отопления через полы выполняется кнопками зима/лето. При нажатии кнопки на дисплее будет показано ОО - это режим классического отопления радиаторами. При втором нажатии кнопки на дисплее будет показано О1 - это режим отопления через полы.

4.Настройка вида используемого топлива: природный газ или сжиженный газ.

Открытая перемычка jp 1 означает работу котла на природном газе. Для перехода на работу котла на сжиженном газе необходимо установить перемычку jp 1 (расположенную с левой стороны соединителя датчика температуры) и заменить сопла на горелке.

После выполнения настроек необходимо выключить котёл с помощью кнопки on/off. Восстановить перемычку jp 5. Закрыть крышку электронного блока и включить котел кнопкой on/off.