Внимание! Техническое обслуживание и не гарантийный ремонт котла производит

специализированная организация за отдельную плату 1 раз в год перед началом

отопительного сезона с обязательной отметкой в паспорте. Только в этом случае завод-изготовитель сохраняет все свои гарантийные обязательства.

При ежегодном техническом обслуживании котла необходимо:

1) проверить состояние дымохода. Проконтролировать величину тяги. Тяга должна быть в пределах, указанных в Руководстве по эксплуатации;

2) проверить и при необходимости очистить от сажи турбулизаторы и теплообменник;

3) при необходимости разобрать и прочистить трубку подвода газа к запальной горелке (трубку запальника),  жиклёр запальной горелки, отверстия запальной и основной горелки;

4) проверить работу датчика тяги;

5) проверить и при необходимости отрегулировать входное и выходное давление газа на газовом клапане;

6) проверить работу газового клапана.